Genesis 65xx Crossassembler Version 2.2
		   & Genesis 65XX Resourcer Alpha-Version
	     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
		(c) 1994-96 by Sven Michael Klose, Bielefeld.

Dieses Programm ist freie Software und ein Teil des TMA-Projekts.

FTP:	copei.devcon.net/pub/tma
Emai:	sven@devcon.net

Bitte lesen Sie die Datei COPYING f�r mehr Informationen.





ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Inhalt			     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Allgemeines:
 Was ist Genesis ? ................................................... 1-0
 Das erste Programm assemblieren ..................................... 1-1
 Das erste Programm ausf�hren ........................................ 1-2
 šbertragung der Programme auf andere Systeme ........................ 1-3

 Programmierung des Assemblers:
 Syntax des Assemblers ............................................... 2-0
 Syntax der 65XX-Mnemonics ........................................... 2-1
 Labels .............................................................. 2-2
 Mnemonics ........................................................... 2-3
 Operand ............................................................. 2-4
 Byte/Word-Syntax .................................................... 2-4-1
 Rechenoperationen ................................................... 2-4-2
 Kommentare .......................................................... 2-5
 Directiven .......................................................... 2-6
 Fehlermeldungen ..................................................... 3-0

 Die 65xx-CPU:
 Der 65xx-CPU-Befehlssatz alphabetisch geordnet .................... Anhang A
 Adressierungsmodi und Ausf�hrungszeiten ........................... Anhang B
 Mnemonics der undokumentierten Befehle ............................ Anhang C
 Codes der undokumentierten Befehle ................................ Anhang D
 Verschiedene Versionen von Genesis ................................ Anhang E

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Was ist Genesis ?		     ³				       1-0
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Genesis ist ein sehr schneller Crossassembler f�r 65x0 CPUs, welcher
 Bin„r- und Banddateien f�r den "real C64-Emulator" erzeugen kann.
 Er beherrscht nun auch in der Sharewareversion die undokumentierten Befehle
 f�r die 6510 CPU, allerdings sind die Mnemonics ziemlich frei gew„hlt und
 man sollte sie vorerst zu šbungszwecken einsetzen. (Ich hoffe bald eine
 "offizielle" Liste zu erhalten.)
 Da modulares Programmieren f�r gr”ssere Projekte unentbehrlich ist
 unterst�tzt Genesis Include-Dateien und Makros: letztere allerdings
 nur in der registrierten Version.

 Das mitgelieferte Programm GENRES.EXE ist die Alphaversion des passenden
 Ressourcers zum Assembler. Ein fertige Vollversion wird zur n„chsten
 Sharewareversion mitgeliefert. Viel Spass beim testen !

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Das erste Programm assemblieren    ³				       1-1
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Wenn Sie sich das Hauptprogramm GENESIS.EXE ansehen, werden Sie  
 feststellen, dass es nur eine Gr”áe von rund 6 kbyte besitzt.
 Und nicht nur das: Genesis 65xx ist in der Lage 10.000 Zeilen 
 Quelltext in 5,12 Sekunden auf einem 386SX-20 AT zu assemblieren.

 Starten Sie testweise das Programm mit dem mitgelieferten Quelltext :

 GENESIS GAME.A65 GAME.BIN

 Nach der Ausf�hrung finden Sie die Datei GAME.BIN im aktuellen Verzeichnis.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Das erste Programm ausf�hren	     ³				       1-2
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Kein Problem, dazu sollte f�r den Anfang der ein C64-Emulator, der
 T64-Dateien verarbeiten kann, auf Ihrer Platte rosten ...

 Geben Sie einfach

 GENESIS GAME.A65 c:\C64_EMU\GAME.T64

 Notfalls m�ssten Sie vielleicht den Verzeichnisnamen anpassen.
 Genesis assembliert nun den Code und schreibt ihn als fertige
 Banddatei in das angegebene Verzeichnis.

 šbrigends : Die Genesis-Vollversion erm”glicht die Angabe von eigenen
	     Namen f�r das Tape-File ...


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ šbertragung der Programme auf andere Systeme ³		       1-3
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Nat�rlich wurde dieser Assembler nicht daf�r geschrieben nur
 Programme f�r den C64-Emulator zu kreieren.
 Um Ihre assemblierten Programme �bertragen zu k”nnen benutzen Sie einen
 der seriellen oder parallelen Ports Ihres PCs. Auch hier ist der
 Assemblierungsvorgang einfach zu handhaben.
 Geben Sie dazu

 GENESIS GAME.A65 COM1

 ein, um den assemblierten Code �ber COM1 auszugeben.
 Wie dem auch sei, die Verbindung zu Ihren guten, alten C64 m�ssen
 Sie selber herstellen. Auch m�ssen Sie ein Programm schreiben
 welches die Daten annimmt und ab Adresse $801 oder auf Diskette speichert.

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Syntax des Assemblers 	     ³				       2-0
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Dieser Teil soll nur als šberblick der Syntax dienen. Anf„nger sollten sich
 ein gutes Buch zulegen.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Syntax der 65XX Mnemonics	     ³				       2-1
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Genesis versteht mehr oder weniger die Standardschreibweise
 f�r 65xx-Codes.
 Die Struktur ist jedesmal dieselbe.

 Label:  Mnemonic:  Operand:	Kommentar:
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 label	 lda	    #0		; Dieser Befehl l„dt den Akku mit 0

 Das Semikolon k”nnen Sie bei Befehlen mit Operanden weglassen,
 besser ist es aber f�r die Geschwindigkeit des Assemblers.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Labels			     ³				       2-2
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Ein Label f„ngt immer mit einem Buchstaben an und endet mit einem
 Leerzeichen oder dem Zeilenende.
 Benutzen Sie aber nie Zeichen, welche reserviert sind f�r Operanden.
 Zum Beispiel:

 WriteChar-1
 Hello$
 A&bs

 Genesis kann mit solchen Labels nichts anfangen und quittiert dies mit einer
 entsprechenden Fehlermeldung.
 Der šbersichtlichkeit halber, k”nnen Labels auch hintereinander geschrieben
 werden, z.B wenn Sie Speicherplatz sparen m”chten, beim Ablegen von Werten.

 pointer xpos overbyte BYT 0

 Bei der EQU-Funktion wird allerdings nur das letzte Label der
 Zeile mit einem Wert definiert.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Mnemonics			     ³				       2-3
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Diese, unregistrierte Version versteht Standardmnemonics und
 undokumentierte Befehle. Diese Dokumentation enth„lt eine Liste der
 Beschreibungen der Codes und des Timings aller Befehle der 65xx-Serie
 im Anhang.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Operanden			     ³				       2-4
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Folgende Adressierungsarten sind erlaubt:

 Adressierung:		 Beispiel:
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 Implied		 ASL
 Immediate		 LDA #$ff
 Zero paged		 LDA $12
 Zero paged,X		 LDA $12,X
 Absolut		 LDA $4232
 Absolut,X		 LDA $4232,X
 Absolut,Y		 LDA $4232,Y
 Indirekt Indiziert	 LDA ($02,X)
 Indiziert Indirekt	 LDA ($02),Y
 Indirekt (f�r Spr�nge)  (START)

 Die meisten Befehle der 65xx-Prozessoren arbeiten nicht mit
 allen Adressierungsarten.
 Genesis gibt dann die passenden Fehlermeldungen aus.


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Byte/Word-Syntax		     ³				       2-4-1
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Genesis versteht folgende Syntax:

 Definition		 Beispiel:
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 dezimal		 LDA #1
 hexadezimal		 LDA #$a4
 bin„r			 AND #%01001001
 oktal			 ORA #!732
 ASCII			 LDY #"a"
	 oder		 LDA #"""
	 oder sogar	 STA "21" ;der erste Buchstabe definiert das High-Byte


 M”chten Sie nur das High- oder Lowbyte verwenden, schreiben Sie folgende
 Zeichen vor Konstanten oder Labels :
 '>' f�r das Highbyte oder
 '<' f�r das Lowbyte.

 Beispiele:		 LDA <screen		;Low-Byte von SCREEN
			 STA screenpointer1
			 LDA >screen		;High-Byte von SCREEN
			 STA screenpointer2
			 LDY #0
			 LDA (screenpointer),Y
			 ...


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Rechenoperationen		     ³				       2-4-2
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Genesis verf�gt �ber Folgende:

 Defintion	  Beispiel
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 addieren	  label + 123
 substrahieren	  label - 123
 multiplizieren   label * 16
 dividieren	  label / 16
 UND-Verkn�pfung  label & $ff
 ODER-Verkn�pfung label | $%1010000000000000
 aktuelle Code-   ORG */64*64+1
 position	  STA *+$100


 Und nun ein exotisches Beispiel:

 label		 lda <screenposition+!0345-willy|>1211/2**-5&%01110110101|2


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Kommentare			     ³				       2-5
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Nach einem Semikolon ausserhalb einer Zeichenkette k”nnen Sie
 jeden, beliebigen Text als Kommentar schreiben.
 Und wieder ein Beispiel (Ja, ich bin faul.):

 hallo	 sta $d018	 ; schreibt Wert in ein VIC-Register


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Direktiven			     ³				       2-6
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


 ORG <word>[,<word>]	 ; Bestimmt aktuelle Codeposition.
			 ; Das erste ORG in einem Programm definiert
			 ; den Anfang des Codes, das Ende des letzten
			 ; Befehls hinter dem letzten ORG definiert
			 ; das ... Ende nat�rlich.
			 ; Mit der zweiten Option ist es m”glich,
			 ; die zu assemblierenden Adressen f�r einen
			 ; anderen Bereich zu kreieren.
 ORG ,<word>		 ; <- Die Schreibweise beh„lt die aktuelle
			 ; Adresse bei und braucht nicht neu definiert
			 ; zu werden.

 label EQU <word> oder	 ; Gibt einem Label einen Wert. Ist dieser Wert kleiner
 label =   <word>	 ; als 256 k”nnen Sie die Definitionen auch bei
			 ; "Immediate" oder "Zero Page"-Adressierungen nutzen.
			 ; flag=255
			 ; LDA #flag

 BYT <byte1>,<byte2>,... ; Schreibt Byte(s) an die aktuelle Position.

 WOR <word1>,<word2>,... ; Macht dasselbe mit Worten.

 ASC "Text"		 ; Schreibt die ASCII-Codes von Text wie BYT/WOR
 ASC "Text",<wert>	 ; Als Werte k”nnen nur Bytes angegeben werden.

 LST label		 ; Stellt den Wert des Labels auf dem Bildschirm dar.
			 ; z.B
			 ;
			 ; Sprite1	 LST sprite1
			 ;		 LST sprite1/64

 SYS label		 ; Erstellt eine SYS-Zeile f�r ein im
			 ; Commodore-BASIC startbares Programm.
			 ; Dieser Befehl enth„lt auch einen ORG $801 und
			 ; legt so bereits den Anfang eines Programmes fest.
			 ; Starten Sie das assemblierte Programm f„ngt es ab
			 ; "label" an.

 EXT filename.a65	 ; F�gt A65-Dateien in das Programm ein.
			 ; EXT-Kommandos k”nnen auch verschachtelt werden.

 EXB filename.bin	 ; F�gt Daten in das Programm ein. Das erspart endlose
			 ; Pfuschereien mit dem BYT-Kommando.

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Lokale Labels 		     ³				       3-0
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Lokale Labels sind eine Neuerung in Genesis. Sie werden durch einen
 vorangestellten Klammeraffen '@' im Namen definiert.
 Das Gr”áer- bzw. Kleiner-Zeichen wird bei Aufrufen dazu benutzt, das
 vorherige oder nachfolgende Label dieses Namens zu spezifizieren.
 Die Nutzung des vorherigen Labels ist, aufgrund der h„ufigen Nutzung in
 Schleifen, standard.

 @1	JMP >@1
 @1	JMP @1

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Fehlermeldungen		     ³				       3-0
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Fehlermeldungen erscheinen beim Assemblierungsvorgang auf dem Bildschirm,
 wenn n”tig. Diese Version schreibt Fehlermeldungen automatisch in den
 Quelltext und entfernt sie anschliessend wieder wenn die Fehler beseitigt
 wurden.

 Hier eine Liste der m”glichen Fehlermeldungen. Die meisten erkl„ren sich
 selbst.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   Die 65xx CPU versteht verschiedene, indirekte Adressierungen die aller-
   dings von den benutzten Registern abh„ngen. Folgende schreibweisen sind
   erlaubt:
	 lda (label,x)
	 lda (label),y
   Wird versucht eine der beiden Adressierungen mit anderen Registern zu
   benutzen, erscheint eine der beiden Fehlermeldungen:

 01:"Indiziert indirekte Adressierung klappt nur mit dem X-Register"
	bei ??? (label,y)
 02:"Indirekt indizierte Adressierung klappt nur mit dem Y-Register"
	bei ??? (label),x
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 03:"Unbekannte Adressierung"
   Genesis konnte den Operanden eines Befehls nicht entziffern.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 04:"Sie vergaáen das Kommentar-Zeichen "
   Die Meldung erscheint bei einen Kommentar, welches ohne Semikolon auf einen
   Befehl ohne Operanden folgt.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 05:"Dieses Mnemonic ben”tigt eine andere Adressierung"
   Bei einem solchen Fehler k”nnen Sie in der Timingliste (Anhang B) nachsehen
   welche Adressierungen bei bestimmten Befehlen erlaubt sind.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 06:"Dieses Mnemonic ben”tigt keinen Operanden"
 07:"Dieses Mnemonic ben”tigt einen Operanden"
 08:"Dieser Operand ist nicht vollst„ndig"
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 09:"Was soll das heissen ?!?"
   Bei dieser Fehlermeldung konnte Genesis mit der aktuellen Zeile aufgrund
   eines Syntaxfehlers nichts anfangen.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 10:"Diese Konstante ist zu gross"
   Die 65xx CPU verarbeitet nur 8-Bit werte. Die fehlerhafte Konstante
   ben”tigte mehr Bits.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 11:"Diese Adressierung ben”tigt ein Byte, kein Wort"
 12:"Dieses Label kommt doppelt vor"
 13:"Dieses Label ist nicht definiert worden"
 14:"Sprung kann sein Ziel nicht erreichen (>128)"
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 15:"Sie k”nnen dieses Direktiv nur in der registrierten Version von
     Genesis benutzen"
   Tritt dieser Fehler auf, dann haben sie einen Befehl benutzt, den sie nur
   in der registrierten Version von Genesis benutzen k”nnen.
   Genesis ist in der Vollversion mit Macros und lokalen Labels f�r 20,-DM+
   Porto zu haben.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 16:"Dieser String hat keine Endung"
   Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie bei einem ASC oder BYT-Befehl die
   abschliessenden "G„nsef�áchen" f�r einen ASCII-Text vergessen haben.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 17:"Sie vergaáen ein oder zwei Buchstaben oder den String zu beenden"
   Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn Sie einen Leerstring "" angeben.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 18:"Sie k”nnen nur das Y-Register f�r eine Indizierung mit LDX/LDY-Befehlen
     benutzen"
 19:"Das EXT/EXB-Direktiv ben”tigt einen Dateinamen"
 20:"Ich konnte die Include-Datei nicht finden"
 21:"Die Makro-Definition erlaubt nur BYT- oder WOR-Mnemonics
     z.B. (MAC BYT WOR)"
 22:"Ich vermisse das #EM-Direktiv"
 23:"Es k”nnen keine Makros in einem Makro benutzt werden"
 24:"Es d�rfen keine Mnemonics in einem Operanden benutzt werden",0
 25:"Diese Konstante ist fehlerhaft",0

ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Der 65xx-CPU-Befehlssatz alphabetisch geordnet ³		 - Anhang A -
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 ADC	 Addiere Speicherinhalt zum Akku mit Carry-Flag
 AND	 UND-Verkn�pfung von Speicher mit Akku
 ASL	 Verschiebt Akku oder Speicher um 1 Bit nach links

 BCC	 Verzweigt wenn Carry-Flag gel”scht ist
 BCS	 Verzweigt wenn Carry-Flag gesetzt ist
 BEQ	 Verzweigt wenn Ergebnis gleich Null
 BIT	 Vergleicht Bits aus Speicher mit Akku
 BMI	 Verzweigt wenn Ergebnis negativ
 BNE	 Verzweigt wenn Ergebnis ungleich Null
 BPL	 Verzweigt wenn Ergebnis positiv
 BRK	 Erzwingt Programmabruch
 BVC	 Verzweigt wenn Overflow-Flag gel”scht ist
 BVS	 Verzweigt wenn Overflow-Flag gesetzt ist

 CLC	 L”scht Carry-Flag
 CLD	 L”scht Dezimalmodus
 CLI	 Erm”glicht Interrupts
 CLV	 L”scht Overflow-Flag
 CMP	 Vergleicht Speicherinhalt mit Akku
 CPX	 Vergleicht Speicher mit Indexregister X
 CPY	 Vergleicht Speicher mit Indexregister Y

 DEC	 Dekrementiert Speicherinhalt oder Akku um 1
 DEX	 Dekrementiert Indexregister X um 1
 DEY	 Dekrementiert Indexregister Y um 1

 EOR	 "exclusiv-ODER"-Verkn�pfung von Speicher mit Akku

 INC	 Inkrementiert Akku oder Speicher um 1
 INX	 Inkrementiert Indexregister X um 1
 INY	 Inkrementiert Indexregister Y um 1

 JMP	 Springt zu neuer Adresse
 JSR	 Springt zu neuer Adresse und speichert R�cksprung auf Stack

 LDA	 L„dt Akku mit Speicher
 LDX	 L„dt Indexregister X mit Speicher
 LDY	 L„dt Indexregister Y mit Speicher
 LSR	 Schiebt Speicher oder Akku um 1 Bit nach rechts

 NOP	 keine Operation

 ORA	 ODER-Verkn�pfung von Speicher mit Akku

 PHA	 Legt Akku auf Stack ab
 PHP	 Legt Prozessorstatus auf Stack ab
 PLA	 Holt Akku vom Stack
 PLP	 Holt Prozessorstatus vom Stack

 ROL	 Rotiert Speicher oder Akku um 1 Bit nach links
 ROR	 Rotiert Speicher oder Akku um 1 bit nach rechts
 RTI	 R�cksprung von Interruptroutine
 RTS	 R�cksprung von Unterprogramm

 SBC	 Subtrahiert Speicher von Akku mit Carry-Flag
 SEC	 Setzt das Carry-Flag
 SED	 Schaltet Dezimalmodus ein
 SEI	 Verhindert interrupts
 STA	 Legt Inhalt des Akkus im Speicher ab
 STX	 Legt Inhalt des Indexregisters X im Speicher ab
 STY	 Legt Inhalt des Indexregisters Y im Speicher ab

 TAX	 L„dt Indexregister X mit Akku
 TAY	 L„dt Indexregister Y mit Akku
 TSX	 L„dt Indexregister X mit Stackpointer
 TXA	 L„dt Akku mit Indexregister X
 TXS	 L„dt Stackpointer mit Indexregister X
 TYA	 L„dt Akku mit Indexregister Y


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Adressierungsmodi und Ausf�hrungszeiten	 ³		 - Anhang B -
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

	Ac/Im	= accu/implied
	It	= immediate
	ZP	= Zero page
	ZX	= Zero page Indiziert mit X-Register
	ZY	= Zero page Indiziert mit Y-Register
	Ab	= Absolut
	AX	= Absolut Indiziert mit X-Register
	AY	= Absolut Indiziert mit Y-Register
	In	= Indirekt
	IX	= Indiziert Indirekt mit X-Register
	IY	= Indirekt Indiziert mit Y-Register
		

		 Ac
 Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY 
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ADC		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*
 AND		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*
 ASL		 2  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .
 BCC		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BCS		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BEQ		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BIT		 .  .  3  .  .	4  .  .  .  .  .
 BMI		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BNE		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BPL		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BRK		 .  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 BVC		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 BVS		 .  .  .  .  .	.  .  .  2# .  .
 CLC		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 CLD		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 CLI		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 CLV		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 * = Addieren Sie 1 wenn Indizierung Seite �berschneidet.
 # = Addieren Sie 1 wenn der Sprungbefehl ausgef�hrt wird
     und nochmal 1 Takt wenn diese Operation eine Seite �berschneidet.
		

		 Ac
 Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY 
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 CMP		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  .  5*
 CPX		 .  2  3  .  .	4  .  .  .  .  .
 CPY		 .  2  3  .  .	4  .  .  .  .  .
 DEC		 .  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .
 DEX		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 DEY		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 EOR		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*
 INC		 .  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .
 INX		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 INY		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 JMP		 .  .  .  .  .	3  .  .  5  .  .
 JSR		 .  .  .  .  .	6  .  .  .  .  .
 LDA		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*
 LDX		 .  2  3  .  4	4  .  4* .  .  .
 LDY		 .  2  3  4  .	4  4* .  .  .  .
 LSR		 2  .  5  6  .	6  7  .  .  .  .
 NOP		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 ORA             .  2  3  4  .  4  4* 4* .  6  5*
 * = Addieren Sie 1 wenn die Indizierung eine Seite �berschneidet.


		 Ac
 Befehl          Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY 
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 PHA             3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 PHP             3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 PLA		 4  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 PLP             4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 ROL             2  .  5  6  .  6  7  .  .  .  .
 ROR             2  .  5  6  .  6  7  .  .  .  .
 RTI             6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 RTS             6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 SBC		 .  2  3  4  .	4  4* 4* .  6  5*
 SEC             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 SED		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 SEI             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 STA             .  .  3  4  .  4  5  5  .  6  6
 STX             .  .  3  .  4  4  .  .  .  .  .
 STY             .  .  3  4  .  4  .  .  .  .  .
 * = Addieren Sie 1 wenn die Indizierung eine Seite �berschneidet.

		
		 Ac
 Befehl 	 Im It ZP ZX ZY Ab AX AY In IX IY 
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 TAX             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 TAY             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 TSX             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 TXA             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 TXS		 2  .  .  .  .	.  .  .  .  .  .
 TYA             2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Mnemonics der undokumentierten Befehle         ³               - Anhang C -
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Undokomentierte Befehle der 65xx-CPU alphabetisch geordnet
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 AAX     UND-Verkn�pfung von A mit X und Ablage in den Speicher
 ARR     UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Rotation nach rechts.
 ASR	 UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Verschiebung nach rechts.
 ATS	 UND-Verkn�pfung von A mit Speicher und Setzen des Carry-Flags wenn
	 das Ergebnis falls Bit 7 gesetzt ist.
 AX2	 UND-Verkn�pfung von A mit X und 21hex Ablage in den Speicher.
 AY2	 UND-Verkn�pfung von A mit Y und 21hex Ablage in den Speicher.

 DCP	 DEC und CMP mit Speicher

 HLT	 Stoppt die CPU. Nur ein Reset hilft dann noch weiter.

 ISB	 INC und SBC mit Speicher

 LAX	 L„dt A und X mit einem Wert aus dem Speicher.

 MAX	 UND-Verkn�pfung von X und Speicher. Die Ergebnisbits 1-7 werden
	 im Akku abgelegt. F�r das BIT 0 gilt die UND-Verkn�pfung von
	 A, X und Speicher. (Nur Bits 0 !)

 RLA	 ROL und AND von A mit Speicher

 SLO	 ASL und ORA mit Speicher
 SPM	 Legt das Ergebnis von SP und Speicher in A,X und SP ab.
 SRE	 LSR und EOR mit Speicher
 SX0	 Legt X im Speicher ab wenn es gleich null ist

 RRA	 ROR und ADC mit Speicher

 XAM	 Legt das Ergebnis der Verkn�pfung X UND im Speicher und in X ab


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Codes der undokumentierten Befehle		 ³		 - Anhang D -
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Bemerkung: Die folgende Tabelle benutzt viele Abk�rzungen.
	    A = Akku, X = X-Register, Y = Y-Register,
	    SP = Stackpointer, M = Speicher.
	    -> bedeutet, dass die Ergebnisse in folgenden Register/Speicher
	       abgelegt werden.
	    Die Flags werden wie in �blichen Befehlen manipuliert, aus denen
	    sich einige Befehle zusammensetzen.

 Wert	 Mnemonic Adressierung	  Wirkung
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 02	 HLT	  -		  Total HALT
 03	 SLO	  (Ind,X)	  ASL,ORA
 04	 NOP	  Zeropage	  NOP
 07	 SLO	  Zeropage	  ASL,ORA
 0B	 ATS	  Immediate	  AND #$xx,ASL A (nur die Flags werden gesetzt)
 0C	 NOP	  Absolute	  NOP
 0F	 SLO	  Absolute	  ASL,ORA

 12	 HLT	  -		  Total HALT
 13	 SLO	  (Ind),Y	  ASL,ORA
 14	 NOP	  Zeropage	  NOP
 17	 SLO	  Zeropage,X	  ASL,ORA
 1A	 NOP	  Implied	  NOP
 1B	 SLO	  Absolute,Y	  ASL,ORA
 1C	 NOP	  Absolute	  NOP
 1F	 SLO	  Absolute,X	  ASL,ORA

 22	 HLT	  -		  Total HALT
 23	 RLA	  (Ind,X)	  ROL,AND
 27	 RLA	  Zeropage	  ROL,AND
 2B	 ATS	  Immediate	  AND #$xx,ROL A (nur die Flags werden gesetzt)
 2F	 RLA	  Absolute	  ROL,AND
 32	 HLT	  -		  Total HALT
 33	 RLA	  (Ind),Y	  ROL,AND
 34	 NOP	  Zeropage	  NOP
 37	 RLA	  Zeropage,X	  ROL,AND
 3A	 NOP	  Implied	  NOP
 3B	 RLA	  Absolute,Y	  ROL,AND
 3C	 NOP	  Absolute	  NOP
 3F	 RLA	  Absolute,X	  ROL,AND

 42	 HLT	  -		  Total HALT
 43	 SRE	  (Ind,X)	  LSR,EOR
 44	 NOP	  Zeropage	  NOP
 47	 SRE	  Zeropage	  LSR,EOR
 4B	 ASR	  Immediate	  AND #$xx,LSR A
 4F	 SRE	  Absolute	  LSR,EOR
 52	 HLT	  -		  Total HALT
 53	 SRE	  (Ind,Y)	  LSR,EOR
 54	 NOP	  Zeropage	  NOP
 57      SRE      Zeropage,X      LSR,EOR
 5A	 NOP	  Implied	  NOP
 5B      SRE      Absolute,Y      LSR,EOR
 5C      NOP      Absolute        NOP
 5F      SRE      Absolute,X      LSR,EOR

 62      HLT      -               Total HALT
 63      RRA      (Ind,X)         ROR,ADC
 64	 NOP	  Zeropage	  NOP
 67      RRA      Zeropage        ROR,ADC
 6B	 ARR	  Immediate	  AND #$xx,ROR A
 6F      RRA      Absolute        ROR,ADC
 72	 HLT	  -		  Total HALT
 73      RRA      (Ind),Y         ROR,ADC
 74      NOP      Zeropage        NOP
 77      RRA      Zeropage,X      ROR,ADC
 7A      NOP      Implied         NOP
 7B      RRA      Absolute,Y      ROR,ADC
 7C	 NOP	  Absolute	  NOP
 7F      RRA      Absolute,X      ROR,ADC

 80      NOP      Zeropage        NOP
 82	 NOP	  Zeropage	  NOP
 83      SX0      (Ind,X)         0->M if X=0 , Flags bleiben unver„ndert
 87	 AAX	  Zeropage	  A and X -> M , Flags bleiben unver„ndert
 8B      MAX      Immediate       M and X -> A (bits 7-1)
				  M0 and X0 and A0 -> A0, Flags unver„ndert
 8F      AAX      Absolute        A and X -> M , Flags unver„ndert
 92      HLT      -               Total HALT
 93      AX2      (Ind),Y         A and X and $21 -> M , Flags unver„ndert
 97      AAX      Zeropage,Y      A and X -> M , Flags unver„ndert
 9B	 AX2	  Absolute,Y	  A and X and $21 -> M , A and X -> SP,
				  Flags bleiben unver„ndert
 9C	 AY2	  Absolute,X	  A and Y and $21 -> M , Flags unver„ndert
 9E      AY2      Absolute,Y      A and X and $21 -> M , Flags unver„ndert
 9F	 AX2	  Absolute,Y	  A and X and $21 -> M , Flags unver„ndert
 
 A3      LAX      (Ind,X)         LDA,LDX
 A7      LAX      Zeropage        LDA,LDX
 AB      LAX      Immediate       LDA,LDX
 AF      LAX      Absolute        LDA,LDX

 B2      HLT      -               Total HALT
 B3      LAX      (Ind),Y         LDA,LDX
 B7      LAX      Zeropage,Y      LDA,LDX
 BB	 SPM	  Absolute,Y	  SP and M -> A,X,SP
 BF      LAX      Absolute,Y      LDA,LDX

 C2      NOP      Zeropage        NOP
 C3      DCP      (Ind,X)         DEC,CMP
 C7      DCP      Zeropage        DEC,CMP
 CB      XAM      Immediate       (X and A) - M -> X
 CF      DCP      Absolute        DEC,CMP

 D2	 HLT	  -		  Total HALT
 D3      DCP      (Ind),Y         DEC,CMP
 D4	 NOP	  Zeropage	  NOP
 D7      DCP      Zeropage,X      DEC,CMP
 DA	 NOP	  Implied	  NOP
 DB      DCP      Absolute,Y      DEC,CMP
 DC      NOP      Absolute        NOP
 DF      DCP      Absolute,X      DEC,CMP

 E2      NOP      Zeropage        NOP
 E3	 ISB	  (Ind,X)	  INC,SBC
 E7      ISB      Zeropage        INC,SBC
 EB      SBC      Immediate       SBC #$xx
 EF      ISB      Absolute        INC,SBC

 F2      HLT      -               Total HALT
 F3	 ISB	  (Ind),Y	  INC,SBC
 F4      NOP      Zeropage        NOP
 F7      ISB      Zeropage,X      INC,SBC
 FA      NOP      Implied         NOP
 FB      ISB      Absolute,Y      INC,SBC
 FC      NOP      Absolute        NOP
 FF      ISB      Absolute,X      INC,SBC


ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Verschiedene Versionen von Genesis             ³               - Anhang E -
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 v1.0    -       Erste Version mit Include-Dateien.
 
 v1.1/1.2-       Kleine Fehler wurden beseitigt.

 v2.0	 -	 Undokumentierte Befehle der 65xx CPU wurden hinzugef�gt.
		 Ebenso der EXB-Befehl.
		 Die Befehle ASC und BYT erhalten beide dieselbe Funktion
		 um die nervige Trennung von Texten und Werten zu
		 vermeiden. Genesis versteht es nun auch Dateien gr”áer als
		 64k zu verarbeiten.

 v2.1	 -	 Kleine Fehler wurden beseitigt, das Programm
		 wurde optimiert und dadurch schneller.
		 Sonst blieb alles beim alten.

 v2.2	 -	 Das ORG-Kommando wurde erweitert. Jetzt kann ein
		 Index f�r die aktuelle Codeposition definiert werden.
		 Sehr n�tzlich !